## Slide 1: 玻璃缺陷检测
MADE BY GROUP 5
组长：吕欣泽 组员：王天磊 匡俊 许思恩 李佩阳

## Slide 2: 项目介绍
Part 1
本系统为玻璃缺陷检测，目标为准确地分析检测照片中的玻璃灯罩并输出检测结果，提高检测效率。
尺寸检测
Part 2
铁锈检测
Part 3
气泡检测

## Slide 3: 准备工作
搭建拍摄环境
固定相机高度
固定相机位置
固定玻璃灯位置
固定比例线位置

## Slide 4: 实验环境

## Slide 5: 算法
本系统主要使用到的算法有：
＞ Canny算法提取轮廓
＞ BFS（广度搜索）提取连通域
＞ 提取连通域外接矩形
＞ 最小二乘法进行圆拟合
＞ 圆形检测
＞ ROI（图形图像感兴趣区域）提取
＞ 外接形状分析

## Slide 6
a
Chapter1
尺寸检测
b
Chapter2
铁锈检测
c
Chapter3
气泡检测

## Slide 7
a
Chapter1
尺寸检测

## Slide 8: 测量计算实际比例
First
拍摄一条两厘米的线
Second
Third
canny算法边缘检测
检测像素个数
Fourth
做除法得到比例1：0.18868 （像素个数：长度）

## Slide 9: 测圆的尺寸
添加四张图片
Canny算法提取轮廓
连通域检测
筛选连通域
最小二乘法圆拟合
计算实际尺寸求平均
输出结果

## Slide 10: 尺寸检测
检测平均数据
检测结果

## Slide 11
b
Chapter2
铁锈检测

## Slide 12: 检测流程
添加一张图片
提取ROI
（即提取感兴趣区域）
连通域检测
计算各连通域的像素个数
筛选连通域
输出结果

## Slide 13: 算法原理
提取ROI（即提取感兴趣区域）
要检测灯泡上是否有铁锈，首先，可以将出灯泡外的所有其他部分去除。只剩下我们感兴趣的区域，这样可以排除很多干扰。我们感兴趣的区域是个环形，opencv中没有提取环形区域的库函数，因此我们提取出一大一小两个圆，将得到的两个图像进行异或便得到了环形的ROI。
＞
异或后得到的
感兴趣区域
提取的小圆面积
提取的大圆面积

## Slide 14: 连通域检测
连通域检测采用两边扫描法检测连通域，第一遍遍历整个图像时给图中所有不是背景的像素一个标号，并且记录标号之间的相等关系；第二遍扫描，将具有相等关系的标号合并，并且统计每个标号的像素个数。图为连通域检测出来的结果。

## Slide 15: 筛选连通域
在找到连通域之后，要把一些不是铁锈的连通域去掉，首先要看连通域的像素个数(即每个标号的像素个数)，筛选出合适大小的连通域；然后要对连通域的形状做一个判断，因为铁锈大多近似圆形，有些是椭圆形，所以判断一下连通域的形状，去掉一些形状明显不符的连通域。

## Slide 16: 铁锈检测
点击“添加图片“
点击“”开始检测“”进行检测
初始页面

## Slide 17: 铁锈检测
检测结果
结果界面，铁锈用一个红色方框圈出，并指明检测到的铁锈个数。

## Slide 18
c
Chapter3
气泡检测

## Slide 19: 算法原理
使用椭圆拟合的函数，求出个联通域所拟合的椭圆，求出的椭圆有些只是一些干扰分量拟合的，这样拟合的椭圆不同于气泡所拟合的，于是删除一些过大（小）或扁的椭圆所对应的连通域。
其中椭圆拟合法的基本思路是：对于给定平面上的一组样本点，寻找一个椭圆，使其尽可能靠近这些样本点。也就是说到，将图像中的一组数据以椭圆方程为模型进行拟合，使某一椭圆方程尽量满足这些数据，并求出该椭圆方程的各个参数。最后确定的最佳椭圆的中心即是搜们要确定的靶心。

## Slide 20: 检测流程
添加一张图片
边缘检测
连通域检测
椭圆拟合
构造外接矩形
筛选连通域
输出结果

## Slide 21: 边缘检测
对灰度图像使用Canny算法， 结果如右图：

## Slide 22: 连通域处理
先提取出连通域，再求连通域的斜外接矩形，并拟合椭圆，结果如图：

## Slide 23: 筛选
删除过大（小）的连通域
删除拟合椭圆过扁的连通域
删除内部亮度与标准值相差过大的连通域
删除内部灰度极差过大的连通域

## Slide 24: 气泡检测
点击“添加图片“
点击“”开始检测“”进行检测
初始页面

## Slide 25: 气泡检测
检测结果
结果界面，有气泡的位置被圈出。

## Slide 26: THANKS
MADE BY GROUP 5
组长：吕欣泽 组员：王天磊 匡俊 许思恩 李佩阳